Ульяновск – 2013 г.

«Техника радиосвязи»

Московское шоссе 60, тел. +7(8422)70-35-86

www.tech-comm.ru

e-mail: mvg3@yandex.ru

Автоматический информатор АИ-V4

Инструкция по эксплуатации и монтажу.

Содержание

Назначение изделия                                                                      3

Основные технические данные                                                    3

Требования по технике безопасности                                          3

Назначение органов управления                                                   4

Порядок работы                                                                              5-7

Назначение изделия

Автоматический информатор АИ-V4 предназначен для оперативной записи

речевых сообщений и автоматической, циклической передачи их в по

радиоканалу, или другим каналам связи. Может быть использован для

передачи информации в рекламных целях, а также в качестве оповещения в

охранно-пожарных системах и системах централизованного оповещения.

Основные технические данные.

Напряжение питания  от 10 до 14В

Ток потребления в режиме ожидания - 10мА

Ток потребления в режиме передачи - до 50мА

Максимальная длительность сообщения - базовая до 30сек (может быть

увеличена до 240 сек)

Интервалы между сообщениями – можно устанавливать регулятором (интерал регулировки оговаривается заказчиком)

Количество циклов перезаписи - 100000 раз

Время хранения записанной информации  - до 100 лет

Совместим со всеми типами Си-Би радиостанций.

Обеспечивает автоматическую и ручную (однократную) передачу сообщения.

Встроенный микрофон для записи сообщения и радиообмена с корреспондентом.

При подключенном устройстве, радиостанция полностью сохраняет свои функции, что позволяет вести радиообмен без тангенты.

Требования по технике безопасности.

Устройство подключается к выключенному источнику стабилизированного

питания с выходным напряжением не более 14В. При подключении обратить

особое внимание на правильность подключения полярности питания.

Красный провод «+» плюс, чёрный провод  -   минус источника питания. Кабель управления радиостанцией распаивается в соответствии с ниже приведенными схемами.

Нельзя подключать изделие к радиостанции без антенны или имеющей КСВ

более 2.

Назначение органов управления

1 – кабель подключения питания

2 – кабель подключения радиостанции

3 – светодиод индикации включения режима передачи

4 – кнопка включения режима передачи

5 – кнопка стирания ранее записанных сообщений (очистка памяти)

6 –  микрофон

7 – регулятор временных интервалов

8 – кнопка однократного воспроизведения записи в эфир

9 – кнопка включения записи сообщения через микрофон

10 -  светодиод индикации режима записи и стирания

Порядок работы

Подключение автоинформатора.

Кабель подключения питания 1, соблюдая полярность подключают к источнику питания радиостанции, а кабель подключения радиостанции 2, подключают к разъёму тангенты, при этом тангенту рации предварительно отключают. Разъём на кабель 2, устанавливают заранее, в зависимости от типа радиостанции по предварительному согласованию с производителем (продавцом).

В случае отсутствия разъёма на кабеле 2, он имеет следующую разводку:

Этот разъём распаивается в соответствии с принципиальной схемой применяемой радиостанции.

(Внимание! При подключении радиостанции возможно одноразовое включение устройства на передачу. После чего устройство возвращается в режим приёма.)

Стирание ранее записанного (очистка памяти)

После подключения устройства, необходимо произвести очистку памяти от ранее записанного.

Для стирания ранее записанного, необходимо нажать, и удерживать 5-7 сек

кнопку 5 (Стирание) до прекращения моргания светодиода 10.

Порядок записи сообщения

Для записи сообщения необходимо нажать кнопку 9 (Запись), и удерживая

её в нажатом положении во встроенный микрофон чётко прочитать

сообщение, которое вы хотите записать. При этом светодиод 10, должен гореть.

После окончания диктовки сообщения нужно отпустить кнопку 9 (Запись).

Светодиод 10 при этом перестаёт гореть.  Для более качественной записи, чтобы исключить посторонние помехи, радиостанцию лучше выключить, или совсем отключить от устройства на время записи. В помещении, где производится запись, при этом не должно быть посторонних шумов.

Циклическое воспроизведение записи.

После того, как запись сообщения выполнена, необходимо восстановить подключение радиостанции к информатору и установить необходимый временной интервал между сообщениями.

Временной интервал между сообщениями устанавливается вращением регулятора  7. При вращении регулятора против часовой стрелки – временной интервал уменьшается, а при вращении по часовой стрелке – увеличивается. Нужный вам интервал устанавливают опытным путём.

По истечении установленного времени, устройство включается и передаёт записанное сообщение. При этом загораются светодиоды 3 и 10, а подключенная радиостанция встанет на «передачу» и передаст сообщение. После передачи сообщения, радиостанция переключается в режим приёма, светодиоды на информаторе гаснут и он выключится. Через установленный временной интервал цикл повторится.

Примечание: Во избежании не нужного «забития» эфира сообщениями, не рекомендуется устанавливать интервал между сообщениями, меньше 20 минут.

Порядок однократного воспроизведения записи

Для однократного воспроизведения записи достаточно кратковременно

нажать кнопку 8 (Воспроизведение). После этого должен загореться

светодиод 10, и светодиод 3 (Передача). После передачи сообщения

светодиоды гаснут. Радиостанция перейдёт  с режима «передача», в режим «приём».

Порядок работы при обычном (ручном) радиообмене.

Подключенный информатор может работать в режиме обычной тангенты.

Это выгодно отличает его от других автоинформаторов. Для ведения радиообмена с корреспондентом радиосети, можно воспользоваться встроенным в устройство микрофоном. При этом вы всегда слышите, что происходит в эфире, т.к. информатор коммутирует внутренний динамик радиостанции при приёме. Если вас вызвали, вам достаточно нажать, и удерживая кнопку 4 (Передача), ответить по встроенному микрофону. Обмен осуществляется так-же как с обычной гарнитурой: «Нажимаем кнопку – говорим, отпускаем – слушаем.»

Схема подключения